## Slide 1: GEOREFERNCIACION…2
Filosofía del SIG
Clase: Sensoría Remota

## Slide 2: ¿Que vamos a ver hoy?
Introducción al manejo de coordenada y proyecciones
¿Por qué son importantes las proyecciones en un SIG?
¿Cuál es el concepto de proyecciones y pa` que me sirve?
Proyecciones y transformaciones
Sistemas de coordenadas
¿Que es lo primero que viene a su mente cuando les dicen coordenadas? ¿Proyecciones?

## Slide 3: Proyecciones y coordenadas
El manejo de proyecciones y coordenadas
-Procesos de transformación de proyecciones para datos espaciales.
-Toda capa de información espacial debe tener in sistema de coordenadas asociado, y en muchos casos una proyección especifica (cuando no es el sistema de coordenadas geográficas)
Los SIG requiere que los temas de análisis tengan similar sistema de referencia (asegurando la integración vertical de los datos).

## Slide 4: ¿Cuando se comienza el manejo de proyecciones y en qué consiste?
Parte del desarrollo de bases de datos.
Comienza después de la adquisición de datos.
Cualquier información cartográfica depende de los parámetros explícitos de proyección y coordenada.
Transformación de valores de coordenadas de un sistema de control horizontal a otro.
La transformación puede comprender cambio en:
-Proyección
-Datum y
-Sistema de coordenadas

## Slide 5: ¿Proyecciones y SIG?
Al utilizar información para analizar en SIG, debemos tomar en cuenta lo siguiente: diferentes fuentes, formatos y proyecciones.
Inclusive muchos de los sistemas de coordenadas pueden usar diversos datum.
Algunos datos solo están disponibles en un sistema de coordenadas o en una proyección especifica.
Otras veces la información de proyección y coordenadas no está documentada… esto puede ser problemático.

## Slide 6: ¿Proyecciones y SIG?
El proceso de establecer proyecciones y sistemas de coordenadas en SIG es continuo y común.
Hacer re-proyección es común como parte del trabajo, esto puede ser debido a muchas razones como por ejemplo:
La agencia gubernamental requiere la información en dos proyecciones distintas.
-el cliente necesita una capa de información en una proyección especifica.

## Slide 7: Que es la proyección en un mapa?
Se refiere al uso de cualquiera de los muchos métodos para representar la tridimensional superficie (curva) de la tierra en un plano...
Más específico: es la transformación sistemática de latitudes y longitudes en una esfera o en un elipsoide a un plano…
Ósea que para que las necesitamos?

## Slide 8: Proyecciones y su uso
Estos métodos de conversión conllevan distorsión de la realidad en cuanto a forma, distancia, dirección o área en la tierra.
La bronca es que se esta representando una superficie curva en un plano…
La figura que mejor representa a la tierra es un globo  nos puede dar verdadera distancia, área, forma y dirección (a la escala del globo).

## Slide 9: Proyecciones y su uso
Muchas propiedades sobre la superficie terrestre:
-Área
-Forma
-Dirección
-Distancia
-Escala
-Ubicación
Las proyecciones se construyen para mantener al menos una de estas propiedades (lo mejor posible).
¿Cual proyección es la mejor? depende del objetivo del mapa…

## Slide 10: Proyecciones y su uso
OK, entonces… ¿por qué no usamos el globo y nos dejamos de cosas?
Las representaciones son a escala pequeña  difícil de utilizar. Así que los que hacen el trabajomapas.
Todo mapa tiene una proyección asociada (esferoide a plano).
Toda proyección distorsiona distancia, forma, área y dirección Muchas veces preservan una característica a costa de las otras (para que el mapa?).
-Proj. Preservan distancia y dirección  buena para navegación.
-Proj. Preservan área y forma  mapeo de parcelas agrícolas.

## Slide 11: Ejemplo de proyecciones (Mercator):
La proyección Mercator comprende la transformación de un esferoide a un cilindro que envuelve ese esferoide.
La distorsión en latitudes altas es obvia (ya que estos puntos están lejos del punto tangencial).
Muy común en SIG, esta familia de proyecciones cilíndricas se basa en el trabajo del geógrafo de Flanders, Gerhard Mercator (1512-94). Excelente para navegación.

## Slide 12: Ejemplo de proyecciones (Cónica):
Se obtiene proyectando los elementos de la superficie esférica terrestre sobre una superficie cónica tangente, tomando el vértice en el eje que une los dos polos.
La proyección cónica también se traduce de la misma forma en un plano.
La zona polar es distorsionada, mientras que las regiones tangenciales al cono tienen buena precisión.

## Slide 13: Ejemplo de un sistema de coordenadas muy usado
El Universal Transverse Mercator (UTM) fue desarrollado por la armada de EU en 1947.
Integra un sistema de mapeo, de proyección y sistema de coordenadas.
El sistema divide la tierra entre los 80 grados norte y los 80 grados sur, en 60 zonas de 6 grados.
Cada zona 666000 mt. de acho en el ecuador. Del meridiano 180 provienen las zonas de la 1 a la 60.

## Slide 14: Sistemas de Coordenadas (UTM)
Este sistema es una familia de proyecciones (una para cada zona).
En cada zona hay un desfase de -40000 m a cada lado de cada cuadrante, así que el origen de cada zona comienza en la zona a su oeste.
Así, objetos que apenas caen fuera de la zona pueden ser normalizados a otra zona y tener un valor de x positivo, además de evitar distorsión.

## Slide 15: Transformación de proyección
Se realiza mediante dos pasos:
Inversión de la proyección: las coordenadas son convertidas de una proyección dada a coordenadas geográficas en una esfera.
Transformación: cambia las coordenadas geográficas (esfera) a la proyección deseada.

## Slide 16: Sistemas de coordenadas:
Marco fijo de referencia superpuesto sobre una superficie de un área para designar posición de puntos en ella.
Para objetos esféricos como la tierra (mas o menos) se puede utilizar el sistema de coordenadas geográfico.
Conformado por líneas paralelas de latitud, intersectadas por círculos.
Se pueden utilizar coordenadas cartesianas para mapas que han sido proyectadas en un plano.

## Slide 17: Sistemas de coordenadas:
Todos los sistemas de coordenadas son basados en datum y elipsoide de referencia, pueden incluir parámetros tales como origen, meridiano central y cambios en ejes.
Se aplican a datos proyectados en superficies planas.

## Slide 18: Conclusiones:
Proyecciones nos ayudan a planar la tierra, para poder representarla en un mapa.
Mapas proyectados = mapas que sirven de algo= buenos mapas.
Hay muchos tipos de proyección, dependiendo del uso del mapa.
Cada proyección conserva al menos un una propiedad de la superficie terrestre.
Sistema de coordenadas sirve para ubicarnos.